Реестр разрешений на использовании земель, выданных Администрацией Колпашевского района в 2024 году.

| № п.п. | Дата выдачи разрешения | Срок, на который выдается разрешение | Дата начала/ дата окончания фактического использования земли | Сведения об объекте, планируемом к размещению | Сведения о местоположении и площади земельного участка, указанного в разрешении | О прекращении действия ранее выданного разрешения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13.03.2024 | 36 месяцев | 14.03.2024 / 13.03.2027 | Строительство объекта: «Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Колпашевский район г.Колпашево, Портовая улица, участок 15, стр. 7», с основными характеристиками: протяженностью – 66,0* м. (* - протяженность газопровода может быть уточнена в процессе строительства), расчетный расход газа: 33,3 м. куб/ч, включая новые участки без строений на момент выполнения изысканий. Давление газа в точке подключения: максимальное (0,003 МПа), фактическое (расчетное) (0,0016 - 0,0025 МПа), газопровод низкого давления подземный диаметр трубы 63 мм., материал: полиэтилен, способ прокладки: подземный | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Томская область, р-н Колпашевский, г.Колпашево, район «Пески», Начало ул.Кирпичная 17/1; Конец ул.Береговая 48 (г.Колпашево, ул.Портовая, участок 15, стр. 7), площадью 1010 кв.м. |  |
| 2 | 02.04.2024 | 36 месяцев | 04.04.2024 / 03.04.2027 | Строительство объекта «Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Колпашевский район, Чажемтовское сельское поселение, с. Чажемто, ул. Газовиков, 7» (код объекта строительства В-ТП/С-1259), с основными характеристиками: протяженностью – 66,8*м. (* - протяженность газопровода может быть уточнена в процессе строительства), расчетный расход природного газа: 3,0 м.куб/ч., давление газа в точке подключения максимальное (0,003 МПа), фактическое (расчетное) (0,0016 МПа-0,0025 МПа), диаметр трубы 32 мм., материал: полиэтиленовый, диаметр трубы 25 мм., материал: сталь, способ прокладки газопровода: подземный | Местоположение: Российская Федерация, Томская область, Колпашевский муниципальный район, Чажемтовское сельское поселение, с. Чажемто, ул. Газовиков, земельный участок 7/1, общей площадью 1189 кв.м |  |
| 3 | 17.04.2024 | 36 месяцев | 18.04.2024 / 17.04.2027 | Размещение объекта: «Распределительный газопровод и газопроводы – вводы низкого давления к жилым домам по ул. Ветеранов в с. Чажемто Томской области», с основными характеристиками: протяженностью – 416,40*м. (* - протяженность газопровода может быть уточнена в процессе строительства), расчетный расход природного газа: 18,0 м.куб/ч., давление газа в точке подключения: максимальное (0,003 МПа), мининальное (0,0012МПа), диаметр трубы 32 мм., 63 мм., материал: полиэтилен, диаметр трубы 25 мм., 57мм., материал: сталь, способ прокладки газопровода: подземный | Местоположение: Российская Федерация, Томская область, Колпашевский муниципальный район, Чажемтовское сельское поселение, с. Чажемто, ул. Ветеранов, земельный участок 2/1, общей площадью 3862 кв.м. |  |